## Slide 1
ETS1_26_P1 · 2026
BugBuddys
Smart Home mit Gestensteuerung
MediaPipe · MQTT · ESP32 · Dashboard
Christopher Skeete
MediaPipe & MQTT-Publisher
Fabian Resch
MQTT-Subscriber & Hardware
Abschlusspräsentation · 07. Juli 2026 · Klasse ETS1

## Slide 2
Funktion des Systems
✋
Gestensteuerung
· Webcam + MediaPipe erkennt Handgesten
· Mindestens 4 Gesten implementiert
· Publisher sendet Geste per MQTT
📡
MQTT-Kommunikation
· Lokaler Mosquitto-Broker
· Port 1883 (TCP) & 9001 (WebSocket)
· Alle Komponenten kommunizieren hier
🔌
Sensorik & Aktorik
· ESP32 als zentraler MQTT-Subscriber
· LED, Servo, DHT22, PIR, Taster
📊
Dashboard
· HTML/JS im Browser, kein Server nötig
· Visualisierung via WebSocket
· Direkte Steuerung per Klick

## Slide 3
Systemarchitektur & Kommunikation
✋ MediaPipe
Python
Gestenerkennung
MQTT-Publisher
▶
publiziert
📡 MQTT-Broker
Mosquitto (lokal)
Port 1883 / 9001
Topic-Router
▶
sendet
🔌 ESP32
MQTT-Subscriber
Sensoren & Aktoren
LED · Servo · DHT22
▼
↕ sub/pub
📊 Dashboard
HTML/JS · Browser
WebSocket Port 9001
Visualisierung & Steuerung
⚠ Alle Geräte im gleichen Netzwerk
Präfix: smarthome_teamBugBuddies/

## Slide 4
Steuerung – Gesten & ESP32
Handgeste → Aktion
ESP32 – Sensoren & Aktoren
🖐️
open_hand
home/gesture
Licht AN
✊
fist
home/gesture
Licht AUS
👍
thumbs_up
home/gesture
Rollo ÖFFNEN
✌️
peace
home/gesture
Rollo SCHLIESSEN
💡
LED (D22)
Licht ein/aus
MQTT + Geste
⚙️
Servo SG90 (D21)
Rollo 0° / 90°
MQTT + Geste
🌡️
DHT22 (D5)
Temp & Luftfeuchte alle 3s
→ Dashboard
👁️
PIR (D4)
Bewegungserkennung live
→ Dashboard

## Slide 5
Entstandene Probleme & Lösungen
🐍
Python 3.14 inkompatibel
Skeete
⚠ MediaPipe läuft nicht auf Python 3.14
✓ Python 3.11 parallel installiert
📡
Broker nicht erreichbar
Skeete
⚠ broker.hivemq.com reagierte nicht
✓ Lokalen Mosquitto-Broker eingerichtet
🔤
Topic-Präfix Mismatch
Skeete
⚠ ESP & Dashboard hatten verschiedene Präfixe
✓ Präfix in allen Dateien angeglichen
🎮
Gesten am ESP nicht erkannt
Resch
⚠ home/gesture nicht im Callback ausgewertet
✓ Gesture-Handler im Sketch ergänzt
🌐
Keine feste IP im Hotspot
Resch
⚠ Handy-Hotspot vergab dynamische IPs
✓ Statische IP über DeMorganRouter vergeben
🔌
CP2102 Treiber fehlte
Resch
⚠ ESP32 wurde nicht am PC erkannt
✓ Seriell-Treiber installiert